## Slide 1
扎
染
拓展模块 第三单元 中国传统工艺

## Slide 2: 学习提示
了解扎染工艺的基本技法。
了解扎染工艺的审美价值和应用价值。
用扎染制作技艺，进行扎染工艺实践，传承传统技艺，培育工匠精神。
解中国传统印染技术，加深对中华优秀传统文化的了解与热爱。

## Slide 3
目录
第一节
扎染工艺
第二节
知识链接
第三节
实践与练习
第四节
思考与练习

## Slide 4
第一节
扎染工艺

## Slide 5
扎染
扎染
扎染，古称“绞缬”，是我国传统印染方法之一。扎染工艺一般先使用线等工具在布料上扎结成绺或在织物上缝纫，然后染色。扎结部分不易染色，拆线晾干后便形成了变化丰富、自然瑰丽的花纹。扎染工艺有着悠久的历史，实物最早约出现于魏晋时期，至唐时已十分流行。
扎染工艺丰富的图案变化

## Slide 6
第二节
知识链接

## Slide 7
相关链接
缬
缬，今指有花纹的丝织品。在古代指部分镂空版印花或防染印花类织物。绞缬（扎染）、夹缬（镂空版印花）与蜡缬（蜡染）是我国三大传统印染工艺。
绞缬绢衣 [北朝] 中国丝绸博物馆藏
此件绞缬绢衣为对襟短身上衣，交领，喇叭形宽袖。面料是平纹绢，用绞缬工艺染出黄色小点纹，纹样呈散点密布，呈现出质朴天然之美。
扎染

## Slide 8
相关链接
扎染工艺的地域特点
扎染
扎染工艺在唐代发展到鼎盛期，北宋时期因制作复杂、耗费人力，在中原逐渐走向衰落，而西南的少数民族，如白族、彝族等仍保留了这一古老的技艺。如今，在云南、广西等地仍可见它的踪影。
大理扎染

## Slide 9
01
（一）材料与工具准备
材料：布料1米（天然纤维的衣服或布料）、靛蓝染料、固色剂、水。
工具：针、线、棉绳、小剪刀、硬币、水桶、橡胶手套。
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
扎染
扎染材料与工具

## Slide 10
第三节
实践与练习

## Slide 11
扎染
② 打成结。
③ 将结拉紧。
④ 打结完毕。
02
（二）工艺实践
1.扎结
扎结的主要技法有结、捆、缝等。
结：将布料按需要折叠、扭曲成各种形状后，直接打结。由于布料的薄厚不同，结的大小以及松紧也不同，使打结形成的图案丰富多变。
① 将布料均匀折叠成条状。

## Slide 12
扎染
02
（二）工艺实践
打结法扎染完成后效果

## Slide 13
扎染
02
（二）工艺实践
捆：用线或绳在布料的特定部位进行捆绑，使之形成多样的图案变化。制作时，可根据情况灵活捆绑。
① 均匀折叠布料。
② 双手反向扭曲。
③用棉绳缠绕捆绑。
④ 捆绑完毕。

## Slide 14
扎染
02
（二）工艺实践
捆绑法扎染完成后效果

## Slide 15
扎染
02
（二）工艺实践
缝：用针线将硬币、纽扣等物体缝在织物上，用以防染，浸染后抽去所缝的线，形成不同的晕染花纹。
① 将硬币摆放整齐并做标记。
② 从中心开始用针线将硬币缝在织物上。
③ 向外围依次缝制。
④ 缝制完毕。

## Slide 16
扎染
02
（二）工艺实践
缝制法扎染完成后效果

## Slide 17
扎染
02
（二）工艺实践
2.染色
① 将染料按比例倒入热水里。
② 加入固色剂。
③ 将捆扎的布料放入染料中，用手按摩挤压布料，静置5分钟左右。

## Slide 18
扎染
02
（二）工艺实践
用靛蓝染的布料刚开始呈绿色，经过几分钟氧化，颜色会变为深蓝。为确保染色充分，可以小心掀起一角，看看里面的状况。若颜色不够深，可重复上面的染色步骤。
3.等待氧化

## Slide 19
扎染
02
（二）工艺实践
4.拆线、清洗
5.晾干
用清水彻底洗去布褶中残留的染液，水洗后拆线。拆完线后再用清水洗一遍。
将展开的布料挂起来，自然阴干，晾时不断翻动布料，防止出现不均匀色斑。

## Slide 20
第四节
思考与练习

## Slide 21
扎染
02
（二）工艺实践
思考
查阅相关资料，思考传统扎染工艺品为何以蓝白间色为主。

## Slide 22
扎染
02
（二）工艺实践
02
思考
查阅相关资料，了解中国传统夹缬（镂空版印花）与蜡缬（蜡染）等相关工艺及作品。
朵花团窠对雁纹夹缬
苗族蜡染鱼龙纹
蝴蝶团花飞鸟纹夹缬
彩色蜡染鱼蝶图案

## Slide 23
谢谢观看！